数码印花机

1、拥有写真机板卡开发技术，包括开发全国写真机板卡。

2、自动可变连续张力收放纸系统，保证收好的物料像刚开卷一样整齐！

3、最先进第七代墨滴可控微压电打印头，双四色输出超高性价比，打印介质众多。

4、独有三维羽化功能彻底解决用户对打印深浅道的困扰。具有三种羽化功能
5、采用超静音THK国际导轨，国际化品质超静音工

6、拥有目前最先进的智能喷头清洗与保湿装置，提供安全方便的喷头清洗与保养功能，打印更轻松更放心。

7、ΠUSB接口，传输速度高达480m/s，即插即用，提供网络接口，轻松实现快速打印。

8、晶体微压电7代喷头打印更为清晰、第三代清洗系统与R泵组合清洗效果更好。

9、全智能操作系统将吸风、加热、数据储存功能提供更为便利的操作

10、出厂前进行24小时老化测试，全面模拟真实的工作环境，保证设备的最佳工作状态。

| 型号 | 8740ASW |
| --- | --- |
| 喷头 | 晶体微压电式喷头DX7 |
| 喷头数量 | 1支 |
| 最大打印宽幅 | 1800mm（74”） |
| 打印精度 | 360×360 360×720 360×1080 720×720 720×1080 1440×1440（dpi） |
| 打印速度 | 生产模式4Pass | 17㎡/hr |
|  | 品质模式6Pass | 12㎡/hr |
|  | 精度模式8Pass | 9㎡/hr |
|  | 高精模式16Pass | 5㎡/hr |
| 墨水 | 类型 | 水性燃料墨水/水性颜料墨水、水性热性升华墨水 |
|  | 颜色 | 8色/双4色 |
|  | 墨盒容量 | 主墨盒每色440ml |
|  | 供墨方式 | 卡闸式大供墨系统 |
| 介质 | 宽度 | 1880mm（74”） |
|  | 类型 | Pp、相纸、灯片、户内灯布、绘图纸等 |
| 喷头高度 | 距介质2-3mm可调 |
| 加热系统 | 嵌入式智能加热系统 |
| 介质吸附系统 | 多段智能吸风强度可调 |
| 放布系统 | 配备（最大负重40kg Max） |
| 自动喷头清洗系统 | 自动清洗具有防堵闪喷功能及保湿功能 |
| 防翘压片 | 组合式匀阻力防翘压片 |
| 自动收纸装置 | 选配件 |
| 数据传送接口 | USB2.0 |
| RIP软件 | 蒙泰Maintop、Photoprint、Wasatch |
| 输入电源 | AC220V,50Hz/60Hz |
| 机器尺寸 | 2730×690×372mm（L×W×H） |
| 包装尺寸 | 2900×970×750mm（L×W×H） |

远景天成公司

喷印设备事业部

0755-82131585   13560768073

2011年7月1日