浅谈网版印刷

丝网印刷方法，或称为丝网印刷，主要由于制造网版所用的物料而得名。网版所用的丝网，布满了同样大小的网孔，先用感光物料在丝网的表面涂制成一层薄膜，将所有的网孔封闭。经影像曝光后，非印纹部分被紫外线照射而变硬，印纹部分因为未受照射，所以经药水冲洗后被清除，使印纹部分的网孔开放。

非印纹部分的涂层因为变硬，所以将网孔封闭，使油墨只能从印纹部分通过。油墨被加添至网版得表面，由刮墨刀将油墨施压，使油墨透过开放的网孔黏附于承印物上，而封闭的网孔阻隔油墨通过，保持承印物的非印纹部分清洁。

网版得纸板原理较为简单，首先在丝网的表面涂上一层光敏乳液，将丝网上的网孔覆盖，干燥后会形成一层薄膜。覆盖网版得薄膜，由光敏物料制造而成，它的主要作用，就是记录将要印刷的图像文字。菲林底片会被置在感光膜的表面，印纹部分不透光，而非印纹部分透光。薄膜经曝光后，印纹部分因为未经曝光，所以会被药水冲洗移除；非印纹部分经曝光后变硬，紧附于丝网之上，将非印纹部分的网孔封闭。

丝网的主要作用，是将非印纹部分的薄膜位置锁定，特别是一些细微部分，确保在印刷过程中不至偏移或丢失。网版的印纹部分容许油墨通过，从而形成图像文字。但油墨的厚薄，确取决通过网孔的墨量；而油墨的通过量又取决于刮墨刀得压力和网孔大小。

丝网印刷可以产生较厚的墨层，对于要求色彩耐磨性及稳定性较高的产品，如外包装箱及户外广告等，因为油墨层较厚，颜料亦相对较多，故色彩的耐用性能够取得满意的效果

网版印刷的应用层面广泛，甚至被应用于其他工业生产流程内，例如印制一些陶瓷装饰的花纹或图像、汽车配件的装饰或指示、纺织品的花纹图案等。