如何延长胶印机的寿命？

为了延长胶印机的使用寿命，有效地提高印刷质量，最重要的问题就在于加强对胶印机的维修与保养。

一、生产管理制度应包括以下内容：

1、为了减少机器部分的磨损而规定的清洁管理和按时加油润滑胶印设备制度。

2、为防止机器部件的损坏而规定的安全操作规程。

3、为了及时消除机器发生事故的隐患，并及时地更换机器的自然磨损的零部件，而规定的定期检查和定期维修制度。

二、胶印设备加油应注意几点：

1、需要润滑的部件加油时关掉电源，不要开机运转时加注，避免油壶卷入机器而发生机器或人身事故。

2、按照输纸、规矩、输水、输墨、压印、收纸的顺序加油，不要遗漏任何一个应当加油的油孔。

3、不要加错了润滑油，避免调墨油当机油，因弄错了油液而发生机器咬死的事故。

4、应当注意油液的清洁程度，油液不干净，存在杂质，应当进行过滤处理，防止油中铁屑、灰尘磨损机件，确保油泵油路的通畅。

三、维护和保养好胶印设备，操作者和维修者必须做到以下几点：

1、操作者对于胶印设备的性能和结构原理，必须有深刻的了解，做到熟练而正确地调整，保证机器合理运行。

2、胶印车间设备周围的环境卫生要保持整洁，创造一个良好的工作环境。

3、定时定量加注润滑油，由于胶印设备的速度都在5000张/小时的高速运转，加油有两个作用：一是润滑；而是降温。要保证油路的通畅。还要定期进行检查，察看各主要部件的磨损情况，避免由于突然发生问题而损坏机件。

4、胶印车间要制订一套设备管理实施细则，对设备管理做到制度化、规范化，严格遵守安全技术操作规程。

5、加强平时的小修，选好更换零件的材料，做好易损零件的备件工作，以便缩短维修时间，提高设备利用率，确保胶印设备的完好率。

6、对每台胶印设备都要建立技术档案，详细记载各种维修零部件的磨损情况。分析原因，做出相应结论，从中累积经验。

7、提高识图能力，看懂胶印设备的使用说明书，胶印设备的电气原理图，掌握好主机电气传动及其控制部分的使用维修，电力拖动的原理，图纸识工程语言，只有在看懂图纸的基础上，才能对胶印设备进行维修，切勿盲目乱拆卸电气元件。

四、为及时消除设备事故的隐患，每台胶印机定期半年一次小修，全年一次大修，对胶印机进行全面检查分析。