如何获取高品质大幅面彩色输出效果

大多数人对于大幅面彩色喷墨打印机还是比较陌生的，因为它主要面向专业图形输出领域，而且体积大、价格高，所以很难在普通办公领域觅到它的身影。大幅面彩色喷墨打印机的前身是笔式绘图仪，后来各厂商把先进技术都应用于大幅面彩色喷墨打印中，使大幅面彩色喷墨打印机以快捷的速度和精美的质量在图形输出领域逐步取代笔式绘图仪，并迅速渗透到CAD、GIS、广告宣传及形象设计等特殊应用领域。大幅面彩色输出，如何才能获取高品质的输出效果？下面由东莞基汇告诉你。

在大幅面彩色输出中获取高品质的输出效果必须注意源文件质量获得源文件的方式主要有两种。一是通过扫描素材来获得，这时扫描设备的性能对生成文件的质量有着决定性的影响。不同的设备扫描相同素材所得到的文件质量是不一样的。另一获得源图的方法是直接从现成的电子图片库中选取，这时用户无法选择源图精度。

在理论上来讲源文件精度应达到在1：1情况下不低于输出精度的1/4。如一张10X10cm的照片要放大到100X100cm以720dpi输出，此时应对此照片以不低于1800dpi的分辨率进行扫描（计算公式：源文件dpi=放大系数X（输出dpi/4））。

如源文件精度小于1/4会使图像出现较明显的颗粒感，影响画面质量。如太大将导致文件过大，影响做图速度。

在实际使用过程中用户通常会遇到这样的一个问题，当要扫描一张照片时，需要扫描的精度超过了扫描仪的机械分辨率。这时用户只需用扫描仪的最高机械分辨率去扫描整张照片，而不要使用扫描仪的软件插值功能去提高文件精度。这样的好处是生成文件较小，最大限度的获取了图像的有效信息，且扫描时间较短。用户在图像处理时可以以较快的速度进行，只是在输出前或是需要时利用图像处理软件中的插值算法将文件精度提高。如果RIP软件具有抗锯齿功能，最好将其打开。例：10X10cm照片需要以1800dpi扫描，扫描仪机械分辨率为600dpi。此时应以600dpi精度进行扫描，这样扫描生成的文件要小很多。在此基础上进行图像处理速度要比处理1800dpi的图像要快很多。在添加文字或是打印输出前再将文件精度提高即可。

要想获得较好的扫描效果，需要较高质量的素材。不同类素材的扫描质量排序依次是彩色正片、照片、印刷品，对于彩色负片由于涉及到色彩还原问题对于非专业人员最好不要使用。其中印刷品是最常见的，扫印刷品的关键是选好去网参数。用户可以先对素材局部用不同的参数进行比较，以找出最佳参数。

注：扫描仪的光学分辨率是指扫描仪中光学元件的精度。机械分辨率是指扫描仪机械移动精度，类似于硬件插值。软件分辨率是指扫描程序利用插值算法可实现的分辨率。